Q:如何将3G150B设置成无线路由器模式

适用类型：3G150B  问题分类：上网设置

A:

第一步：登陆3G150B的管理界面

3G150B在出厂状态下，如果USB接口没有插3G上网卡，此时为AP模式，以下步骤是在没有插3G上网卡的基础上设置的

（1）手动填写电脑的无线网卡IP地址，具体步骤如下（以XP系统为例）：

在电脑的桌面上，右击“网上邻居”---选择“属性”---找到“无线网络连接”---右击“无线网络连接”---选择“属性”---双击“internet协议（TCP/IP）” ，手动填写IP地址和DNS地址，如下：

(2)  连接3G150B的无线信号

点击电脑右下角的“无线网络图标”---“右击”---“查看可用的无线网络”选择您的3G150B的无线信号（无线信号名称SSID在机器的背面贴纸上），点击连接。如下图：

- 打开IE浏览器，登陆管理界面

连接成功后，打开IE浏览器，在地址栏输入192.168.2.1，回车，输入默认的密码（admin），登陆管理界面。如下：

第二步：选择无线路由器模式，把3G150B设置无线路由器。

- 在上图中，输入默认的admin后，点击”确定”，在弹出的页面中设置如下：

- 点击“确定”后，3G150B会进行重启状态，重启完成后，无线连接会断开，需要输入WIFI密码重新连接3G150B，如下：