Q：3G150S有几种模式，这些模式有什么区别？

产品类型：3G路由器   问题类型：功能详解

A:该设备支持智能模式、3G路由器模式、无线路由器模式、无线信号放大模式（WISP）、无线接入点模式（AP）这5种模式

- 智能模式：该智能模式包括3G路由器模式和无线路由器模式，这两种模式可以自动切换。在该模式下，当在该设备插上3G上网卡时，此时该智能模式体现为3G路由器模式，设备上的RJ45网线口为LAN口，电脑可以通过有线和无线登陆该设备的管理界面。当没有插3G上网卡时，体现为无线路由器模式，此时该RJ45网口为WAN口，该接口只能和外网线连接，不能直接连电脑。电脑需要无线连接登陆管理界面。

- 3G路由器模式：当登陆设备的管理界面，更改模式为3G路由器模式后，此时该RJ45口为LAN口，可以跟电脑相连。此时无线和有线都可以登陆管理界面。

- 无线路由器模式：当登陆设备的管理界面，更改模式为无线路由器模式后，此时该RJ45口为WAN口，此时该接口只能和外网线相连，不能和电脑相连，电脑只能通过无线网络连接该设备登陆管理界面。

- 无线信号放大模式（WISP）：当登陆设备的管理界面，更改该模式为无线路由器模式后，此时该RJ45口为LAN口，可以和电脑相连。此时无线和有线都可以登陆管理界面。

- 无线接入点模式（AP）：当登陆设备的管理界面，更改模式为AP模式后，此时该RJ45网口为LAN口，可以连接外网线和电脑。此时无线和有线都可以登陆路由器的管理界面。但是需要手动填写电脑的IP地址才能正确连接。