Q：3G150S如何在出厂状态下设置无线信号放大（WISP模式）

产品类型：3G无线路由器  问题类型：功能设置

A：

第一步：登陆3G150S的管理界面

请参考3G150S在出厂状态下的登陆FAQ

第二步：登陆3G150S的管理界面后，具体设置步骤如下：

- 点击页面的“设置向导”菜单---选择“无线信号放大模式（WISP）”---点击“进入快速设置”菜单

- 点击“进入快速设置”---点击“扫描上级AP站点信息”在页面中，设置上级设备的一些参数，方便中继上级设备的WIFI信号，此时的3G150S相当于一个2级路由器。

（3）点击“扫描上级AP站点”按钮后，一段时间后，会扫描到附件的无线信号，此时选择您需要中继的无线信号，选中需要中继的无线信号后，该页面的“上级AP的无线网络名称”、“上级AP的MAC地址”、“上级AP的信号”这三个空格会自动添加。但是需要您手动填写“上级设备的安全设置”、“WPA/WPA2算法”、“密钥”。这些参数是两个设置之间连接所必需的。二者通过这些“暗号”来进行协商，如下图：

- 在本次实例中，我的上级AP是Tenda_N3,加密方式是WPA-PSK,AES,密钥是12345678，选择该需要中继的无线信号后，我还要手动添加加密方式、算法、密码。如下图：

- 点击“下一步”在弹出来该页面中，该页面主要是用来设置3G150S往外发射的无线信号参数。本例中，保持默认的参数值。

- 再点击“下一步”在该页面设置3G150S做2级路由器时的上网方式。在该实例中，我的笔记本直接连接Tenda_N3”是可以上网的，并且无线网卡的IP地址获取方式为自动获取，所以在页面中，我选择DHCP。如下：

- 点击页面中的“下一步”再点击“保存”此时3G150S会进行重启。

第三步：判断WISP是否成功

- 登陆3G150S的管理界面。

- 点击“系统状态”—查看“WAN口状态”如果显示已连接，那么证明该WISP是OK的了。如下图：

注意：WISP模式，相当于此时的3G150S为2级路由，如果上级路由器的管理地址也是192.168.2.X (x可以为1-254的值)，那么，需要更改我们的设备的管理LAN地址为192.168.x.1(该X为非2的值)