Q：使用3G无线路由器（3G 186R）如何登录“路由器管理界面”？

适用类型：3G无线路由器  问题分类：功能设置

A:

第一步：在电脑的无线连接上设置IP地址，将IP地址设置为自动获取，具体步骤如下：

- 在您的电脑桌面上，右击“网上邻居”——选择“属性”——找到“无线网络连接”，右击“无线网络连接”--选择“属性”，双击“Internet协议(TCP/IP)”如下图所示：

(2)  选择自动获得IP地址，自动获得DNS服务器地址，如下图所示：

第二步：使用电脑无线连接3G186R的无线信号。

- 鼠标在电脑桌面右下角选中“无线网络连接”--单击右键“查看可用无线网络连接”，选择您3G186R的 SSID（网络信号名）进行连接，如下图所示：

- 双击设备对应的SSID无线信号，提示输入密码，如下图所示：

- 输入该无线信号的密码。该WIFI信号的密码位于机壳背面，注意大小写。具体见下图：

第三步：进入路由器管理界面进行设置。

打开IE浏览器，在地址栏中输入路由器的管理IP（默认为192.168.2.1），出现登录窗口后--再输入登录密码（原始默认密码为admin，忘记了密码可以在机身侧面小孔处用笔尖类的东西长按7-10秒，进行复位）如下图所示：