Q:行为管理URL过滤设置举例

适用类型：企业级路由器  问题分类：功能设置

A：

客户要求三台电脑A、B、C三台电脑在上班时间（8：30~12：00  14：00~17：30）只能打开某几个网站，比如：gxjj.gov.cn  baidu.com  qq.com. 其它时间可自由上网。其他部门电脑不受限制。

把IP组分成二组：受限制192.168.0.2~192.168.0.20  不受限制：192.168.21~192.168.254

时间组分成三组：上班时间：8：30~12：00  12：00~17：30

全部时间：0：00~24：00

休息时间：0：00~8：30  12：00~14：00  17：30~24：00

一． 进入管理界面->安全->ip-mqc地址绑定，将A、B、C三台电脑ip与mac进行手动绑定并启用。如图：

其余电脑可以使用动态绑定。

二  行为管理->组设置

1，设置ip组信息  192.168.0.2~192.168.0.20为限制上网的ip组。192.168.0.21~192.168.254为不受限制ip组。如图：

2 设置时间组信息，工作时间 work(8:30~12:00  14:00~17:30)

全部时间all time

工作日休息时间free time （0：00~8：30  12：00~14：00  17：30~24：00）

三 行为管理->URL过滤

启用URL过滤功能，设置过滤模式为  禁止  访问internet

添加过滤规则

- 上班时间A、B、C三台电脑仅允许访问gxjj.gov.cn  baidu.com  qq.com

过滤模式选择：允许  如图

- 其他电脑不受限制  过滤模式选择：允许  ，所有网站用“.”表示

- A、B、C电脑休息时间不受限制过滤模式选择：允许  ，所有网站用“.”表示

设置好后的规则：

设置完成。