Q: 路由器QOS设置——连接数限制

适用类型：企业路由器  问题分类：功能设置

A:

路由器里的“连接数”主要是指并发连接数，它是路由器能够同时处理的点对点连接的数目。路由器的连接数是有上限的，如果其中的一部分电脑就用完了连接数，那么，其余的电脑就没法上网，占用连接数最厉害的是以P2P软件等应用程序为主，而电脑在使用P2P软件的时候有时即使限制了它的速度，它的连接数仍然会非常大，进而耗尽路由器连接总数，导致路由器瘫痪，所以在进行IP限速后再增加对IP连接数的限制是非常必要的，双管齐下，才能真正使您的网络稳而有序，固如磐石,而且连接数限制还可以避免一些攻击甚至病毒发起大量连接占用完路由器资源或带宽而导致的掉线问题。

下面我以TEI480T+增强型这款产品进行此功能讲解

第一步：

在浏览器里面输入 192.168.0.1 进入路由器主界面——点击“行为管理”——点击“带宽&连接数设置”——点击“连接数设置”

第二步：

在以上的界面，选择“添加连接数限制，会出现如下界面

类型：独立表示这个地址段的每个IP的最大连接数是150，共享表示这个IP地址段的所有IP共享最大连接数是150.

注意：至于连接数具体设置多少才合适呢？一般电脑如果不进行下载上传，连接数很难超过150.不过这只是一个参考，具体设置多少可以根据自己网内电脑实际需求来定。连接数和速度大小没有必然的联系。速度大，连接数不一定多；反过来，连接数多，速度也不一定大。但是，连接数多的话，速度变大的可能性比较高。