无线远距离传输数据解决方案

方案背景：

随着我国农村经济的不断发展，人们生活水平的不断提高，农村数字化应用的需求不断提高。而偏远的农村地区部署网络，由于距离城区较远，布线麻烦而且昂贵，所以倾向于采用超远距离无线方式传输数据，降低网络部署中的施工成本，为用户提供更丰富的接入方式，使偏远地区的无线网络覆盖更加便利。

需求分析：

1、满足无线超远距离数据传输的需求，且保证高信号强度；

2、设备需满足室外恶劣的使用环境，满足一定的防雷、防水及防尘等级；

3、网桥应支持PoE供电，方便室外环境接入电源及满足灵活布点需求；

4、网桥支持统一管理、配置，并实时监控各网桥工作状态，运维简便；

方案设计：

方案特点

方案使用Tenda室外无线网桥实现无线数据超远距离传输，采用集中管理软件统一管理所有网桥的方式进行部署。具有如下特点：

1、高适应性

工业级设计，适用各种环境

O9防尘防水等级可达IP65级，支持6000V网口防雷，无惧雷雨天气；选用高规格电子物料，极端高低温环境(-30℃到60℃)也能稳定工作。

2、超远传输距离

09采用400mw外置功率放大器及23dBi高增益定向天线，水平方向覆盖角度10度，垂直角度10度，无线传输能量更集中，经实测，点对点桥接距离最大可达25公里。

3、高可靠性

09采用5GHz 11AC技术，无线最大发射速率可达867Mbps，配合千兆网口设计，2公里最多可同时传输60个200万像素摄像头。

4、功能丰富

WEB管理系统提供丰富的软件功能，提供AP、AP Client、Bridge、AP Client Router和AP Router等多种工作模式，支持频谱分析和线性调整发射功率、TDMA、偏频、扩频等功能。也可集中查看系统资源状态、无线信号质量、射频状态、吞吐量、无线客户端等系统工作参数，实时掌控设备工作状态。

5、易管理性

可通过Setup集中管理软件统一管理所有Tenda室外无线基站和O系列网桥产品，提供设备发现、工作状态监控、固件统一升级、的管理功能，降低大规模部署时的管理维护工作量。

产品推荐：

| 产品类型 | 产品型号 | 产品描述 |
| --- | --- | --- |
| 无线网桥 | O9 | 09采用400mw外置功率放大器及23dBi高增益定向天线，发射速率可达867Mbps，无线传输能量更集中，经实测，点对点桥接距离最大可达25公里。 |