本文档适用于“AP5模式设置”的用户

适用型号：腾达桌面式AP5          问题分类：功能设置

第一步：连接好线路；

第二步：配置好电脑；

第三步：进入AP5的管理界面；

第四步：选择合适的工作模式

- 模式一：AP模式

- 模式二：客户端模式

- 模式三：万能中继模式

- 模式四：无线WAN模式

- 模式五：客户端+AP模式

  - 供电线路连接-腾达桌面式AP可使用电源适配器（DC）供电（或用PoE交换机供电），如下图所示：

  - 网络线路连接-AP模式下，可被M3管理，AP5则上联交换机（包括PoE交换机）；单独配置模式时，可直接连接电脑，如下图所示：

2.1 右击电脑桌面右下角的网络图标，选择“打开网络共享中心”

2.2 选择并单击对应的网卡

2.3 单击“属性”，选择并双击“Internet协议版本4（TCP/IPv4）”

4.将电脑上的网络连接IP地址设置为“使用下面的IP地址” ，具体值为“192.168.0.X”（X为2~254之间的任意整数），子网掩码为“255.255.255.0”

3.1 AP的登录

在电脑浏览器地址栏上输入AP默认的登录地址192.168.0.254，并按回车键，在跳转的页面上输入默认账号：admin和密码：admin，点击登录。

  - 模式一：AP模式

点击“快速设置”，选择“AP模式”

在下框填写本地无线网络的名称和无线密码

确认所填信息无误之后，点击“保存”

4.2模式二：客户端模式

在“快速设置”选项选择“客户端模式”

打开扫描按钮，选择要中继的无线信号

在下框选项中保持信道、安全模式、加密方式、无线密码与上级AP一致

设置本地IP信息，保证其与上级AP不一致，但在同一个网段，DNS可按照下框设置

确认所填信息无误之后，点击“保存”

模式三：万能中继模式

在“快速设置”里面，选择“万能中继模式”

打开扫描按钮，选择上级无线信号

在下框所填信息内保持信道、安全模式、加密方式、无线密码与上级信号一致

设置本地IP信息，保证其与上级AP不一致，但在同一个网段，DNS可按照下框设置

确认所填信息无误之后，点击“保存”

模式四：无线WAN模式

在快速设置里面选择“无线WAN”

打开扫描按钮，选择上级无线信号

在下框所填信息内保持信道、安全模式、加密方式、无线密码与上级信号一致

选择相应的网络接入类型，填入相应的信息

自定义本地无线网络参数，如下图所示：

设置本地IP地址，保持其与上级无线信号不在同一个网段

确认所填信息无误之后，点击“保存”按钮

模式五：客户端+AP模式

在快速设置里面选择“客户端+AP模式”

打开扫描按钮，选择上级无线信号

在下框所填信息中，保持信道、安全模式、加密方式与上级信号一致

自定义本地无线网络参数

设置本地IP信息，保证其与上级AP不一致，但在同一个网段，DNS可按照下框设置

确认信息无误之后，点击“保存”按钮