Tenda AC5 如何设置PPTP服务器？

适用型号：AC5           问题分类：功能设置

在浏览器地址栏中输入：tendawifi.com 按回车键 ，输入路由器管理界面登录密码，点击“登录”

- 点击“VPN服务” ，选择“PPTP服务器”：

2、设置PPTP服务器：

温馨提示：

地址池范围为客户端认证成功后虚通道被分配的IP地址，IP地址不能从“1”开始；“用户名”和“密码”是客户端用来认证的账户和密码，点击新增后再保存。也可以选择MPPE加密，有128位和40位，128位更安全，但是有的客户端对加密的支持不一，例如有的windows 7系统不支持128。

拓展延伸：PPTP服务器设置完成后可以查看PPTP服务器端的服务器IP，如果有客户端连接上服务器，也可以在路由器里面查看。

1、打开“系统管理”---“系统状态”；

- 查看WAN口状态中的IP地址，即为PPTP服务器地址。记录服务器IP地址，用于在客户端登

录，如下图，IP地址为113.87.88.52

- 打开“VPN服务”——“PPTP在线客户”，可以查看当前连接上的PPTP客户端用户