本文档适用于需要设置PPTP服务器的用户

适用型号：Tenda腾达AC6            问题分类：功能设置

第一步:在浏览器地址栏中输入：http://tendawifi.com 按回车键 ，输入路由器管理界面登录密码，点击“登录”

第二步:点击“VPN” ，选择“PPTP服务器”：

第三步：设置PPTP服务器：

温馨提示：

地址池范围为客户端认证成功后虚通道被分配的IP地址，IP地址不能从“1”开始；“用户名”和“密码”是客户端用来认证的账户和密码，点击新增后再保存。也可以选择MPPE加密，有128位和40位，128位更安全，但是有的客户端对加密的支持不一，例如有的windows 7系统不支持128。

拓展延伸：PPTP服务器设置完成后可以查看PPTP服务器端的服务器IP。

记录服务器IP地址，用于在客户端登录：

温馨提示：

在系统设置查看WAN口IP为192.168.99.190，该IP是远程客户端VPN连接的服务器IP。