本文档适用于设置热点信号放大（WISP）的用户

适用型号：Tenda腾达AC6            问题分类：上网设置

第一步：配置好电脑的IP地址

第二步：配置好热点信号放大模式

第三步：试试电脑可以上网了吗

将电脑上的本地连接IP地址设置为“自动获得IP地址”

- 右键点击桌面上的“网上邻居”，选择“属性”：

>>Win7系统自动获取ip请点击此链接

>>Win8系统自动获取ip请点击此链接

2.右键点击“本地连接”，选择“属性”:

3.双击“Internet 协议（TCP/IP）”:

4.选择“自动获得IP地址”“自动获得DNS服务器地址”，点击“确定”再点击“确定”即可:

提示：首次使用路由器，设置热点信号放大（WISP）模式的过程中会出现易用界面，需要跳过这些界面，登录到高级设置界面设置热点信号放大（WISP）

1.在浏览器地址栏中输入：http://tendawifi.com 按回车键，登录到路由器设置界面，如下图：

192.168.0.1打不开？请点击此链接

- 在页面中点击“跳过此步”，参考下图

3. 设置信号强度、路由器的无线信号名称及密码、并设置5-32位的路由器界面登录密码，点击“下一步”，参考如下设置步骤

4. “设置完成，路由器正在联网中，请稍候…”，等待大约10秒钟后，在跳转界面点击“更多功能”，参考如下步骤

5. 输入设置的登录密码，点击“登录”，进入路由器的设置界面，参考如下设置步骤

- 进入路由器的设置界面后，点击“无线设置”，选择“万能桥接”如下图：

- 开启“万能桥接”，桥接模式选择“热点信号放大（WISP）”，在设备自动扫描到的无线信号中选择所需中继的上级无线信号名称，并输入密码，点击“保存”参考如下设置步骤

- 确定后等待路由器重启：

温馨提示：如果在点击“确定”后，弹出检测到IP冲突的提示信息（如下图），点击“确定”即可。

等待路由器重启完成以后，连接路由器LAN1/LAN2/LAN3接口，或重新连接路由器无线信号试试是否可以正常上网。登录路由器的设置界面，可以查看网路状态，“外网设置”如果显示“已联网，您可以上网了”，说明网络设置成功，就可以浏览网页，上网冲浪了。便可以浏览网页，上网冲浪了。

温馨提示：如果还有其他电脑需要上网，直接将电脑接到路由器LAN1/LAN2/LAN3任意空闲接口或者连接路由器无线信号，参照第二步将本地连接改成自动获取IP地址即可，不需要再去配置路由器。