本文档适用于G0&G0-POE如何配置拨号、动态获取、静态IP等上网方式的用户

适用型号：Tenda腾达G0&G0-POE          问题分类：设置上网

第一步：连接好线路

第二步：选择正确的上网方式并设置路由器

第三步：验证是否成功联网

外网线接路由器WAN口，电脑接路由器LAN口，如下图所示：

1.在浏览器地址栏输入tendawifi.com，并按回车键。

<<192.168.0.1打不开？请点击此链接

2、回车完成进入路由器快速设置界面。点击“开始体验”

3、设置联网方式，三种方式只需要选择其中一种对应的上网方式。

①如果您是拨号上网用户，联网方式选择“宽带拨号”，然后输入运营商给您的宽带账号与密码。输入完成后点击“下一步”

②如果你是动态IP上网的用户，联网方式选择“动态IP”，然后点击“下一步”。

③如果您是静态IP联网用户，联网方式选择“静态IP”，输入运营商给您的IP地址、子网掩码、网关地址、主DNS、次DNS等参数，输入完成无误后点击“下一步”。

4、设置AP无线名称和密码。AP无线名称默认是TENDA_XXXXXX开头无线信号。可以修改为自己想要的名称。无线密码最短长度为8位。输入完成后点击——“下一步”

（注意：此时您的路由器登录密码与无线密码一致）

进入到主菜单后，点击左边菜单“系统状态”，点击“路由器”，如图，即可查看路由器当前的联网信息。