本文档适用于G1配置AC管理的用户

适用型号：Tenda腾达G1         问题分类：功能设置

G1企业路由器集成管理AP功能，可管理Tenda所有型号的AP，如办公面或者经营面积扩大，可通过增加AP的方式轻松实现无线网络的扩展。

本文通过实例来介绍G1的AC管理功能：

某企业办公场所无线覆盖区域，需区分来宾和员工的无线网络，每个AP信道要错开，AP设置自动维护。

第一步：连接好线路

第二步：开启G1的AC管理功能

第三步：批量修改AP无线名称和密码

第四步：单独调整AP的无线信道

第五步：高级设置-维护策略的配置和下发

1.G1 LAN口下面接POE交换机 ，POE交换机接AP进行供电，如下图所示：

1.在浏览器地址栏输入默认登录IP，并按回车键

2.在跳转的登录页面输入默认的登录账号和密码：admin

3.选择“AC管理”功能，点击“开启”，并按“确定”按钮。

G1下面如果接了AP，稍等片刻，即可在“AP管理”页面看到上线的AP，如下图所示：

1.点击“无线设置” ，看到只有第1个SSID处于开启状态，腾达W3/W6/i3/i6/i9/i12最大可同时支持开启4个不同的SSID

2.按照本文的实例,某企业要求员工上网SSID和客户上网SSID区分开来,则需要开启第2个SSID,详细配置如下图所示：

点击“高级”，可开启“客户端隔离”功能，如下图所示：

注意：修改好的无线配置，只要在无线配置页面下，点击“确定”后，策略才能下发到AP。

“无线配置”和“高级配置”选项均为批量修改AP的无线参数，如需单独修改某一个AP的参数，需要在“AP管理”页面进行修改，如下图所示：

1.点击“AP管理”

2.点击“高级”选项，可单独修改对应AP的无线参数。

如图：点击“信道”，在下拉菜单内选择此AP最优的信道，并点击“确定”。

点击“确定”后，修改的信道信息会下发到此AP

1.在“AC管理”选项下点击“高级配置”

2.在“高级配置”-子菜单“全局配置”下，点击“更多配置”

3.将“自动维护配置”开启，“维护类型”选择“定时维护”，并自定义重启时间，最后点击“确定”按钮，该维护策略会下发到所有接在G1下的AP。

如上：G1 AC管理配置功能已经全部完成。