本文档适用于“M3跨VLAN管理AP”的用户

适用型号：腾达M3      问题分类：功能设置

第一步：连接好线路

第二步：配置好电脑

第三步：核心交换机配置

第四步：M3参数配置

第五步：M3重启

1.1 腾达M3使用时，旁挂在核心交换机上即可（核心交换机划分了不同VLAN，且不同VLAN下都有接腾达AP），腾达AP无需接在M3上，接线图如下图所示：

拓扑图：

现场接线图：

2.1 右击电脑桌面右下角的网络图标，选择“打开网络共享中心”。

2.2 选择并单击对应的网卡。

2.3 单击“属性”，选择并双击“Internet协议版本4（TCP/IPv4）”。

2.4 将电脑上的网络连接IP地址设置为“使用下面的IP地址” ，具体值为“192.168.10.X”（X为2~254之间的任意整数），子网掩码为“255.255.255.0”。

（此处用腾达交换机TEF1218P-16-250W举例，其他交换机类似。）

3.1 配置前状态

TEF1218P-16-250W 下共划分了四个VLAN，VLAN10 、VLAN20、VLAN30、VLAN40。

3.2 把与M3连接的交换机端口添加到所有AP所在的VLAN中

（本例TEF1218P-16-250W千兆上联口G2连接M3端口1）

3.3 把与M3连接的交换机端口设置成TRUNK口。

4.1 M3的登录

在电脑浏览器地址栏上输入M3默认的登录地址192.168.10.1，并按回车键，在跳转的页面上输入默认账号：admin和密码：admin，点击登录即可。

4.2 把AP所在VLAN添加到M3 VLAN中

进入界面后单击菜单 “系统工具”—“网络设置”—“VLAN设置”。

开启M3 VLAN功能，添加VLAN号，选择端口，确定。

可通过界面菜单“系统工具”—“维护”—“升级维护”—“重启”或直接切断电源重启。

重启M3后，进入M3的设置界面，通过设备扫描即可管理不同VLAN下的AP。