本文档适用于利用O3进行“户外监控”的用户

适用型号：腾达室外无线网桥O3         问题分类：功能设置

第一步：连接好线路

第二步：进入O3的管理界面

第三步：选择对应的工作模式

① 发送端O3：AP模式（接摄像头）

② 接收端O3：客户端模式（接NVR）

第四步：确认O3是否中继成功

线路连接如下图所示：

发送端O3用网线连接摄像头与白色供电模块的LAN口，工作模式设置为AP模式；

接收端O3用网线连接交换机与白色供电模块的LAN口，工作模式为客户端模式。

注意：O3天线为定向天线，建议发送端和接收端的O3位置要相对，高度要保持一致。

2.1 AP的登录

首先将电脑上的网络连接IP地址设置为“使用下面的IP地址” ，具体值为“192.168.2.X”（X为3~253），子网掩码为255.255.255.0

在电脑浏览器地址栏上输入AP默认的登录地址192.168.2.1，并按回车键，在跳转的页面上输入默认账号：admin和密码：admin，点击登录

- 先修改发送端O3的登录地址

当O3桥接时，建议先修改默认IP地址为同一网段不同IP的LAN口地址，以防止O3登录地址都为192.168.2.1,如设置发射端（AP模式）的O3登录地址为192.168.2.9

- 发送端O3：AP模式，连接摄像头设备

点击“快速设置”，选择“AP模式”

在下框填写本地无线网络的名称和无线密码

确认所填信息无误之后，点击“保存”

保存之后，建议用水彩笔在设备表面做好标记，如：设备是发射端（接摄像头）并写清楚坐标位置，方便现场安装。

- 配置完成后，再修改接收端O3的登录地址

以同样的方法登录接收端的O3，上面已知发送端O3的登录地址为192.168.2.9，则设置接收端（客户端模式）的O3登录地址为192.168.2.10。

- 接收端O3：客户端模式，连接交换机、NVR等设备

在“快速设置”选项选择“客户端模式”

打开扫描按钮，选择要中继的无线信号

在下框选项中保持信道、安全模式、加密方式、无线密码与上级AP一致

设置本地IP信息，保证其与上级AP不一致，但在同一个网段，DNS可按照下框设置

确认所填信息无误之后，点击“保存”

1.设置成功后需要在客户端模式AP界面查看是否桥接成功，进到首页点击系统状态-无线状态。

- 查看是否桥接成功，还可以看O3的Bribge指示灯，如果Bribge灯常亮的话，则证明桥接成功，在客户端O3一边的交换机上，连接一台电脑，ping对端摄像头地址，如果能ping通，则设备桥接成功。

- 确认桥接成功之后，为避免混淆，建议将已经桥接好-成对的“O3设备”用胶带绑在一起，并说明坐标位置和工作模式，待现场安装时，更快地进行设备布置。

- 如图：进行室外抱杆安装时，两个设备设备尽量相对，中间要避开障碍物遮挡，高度一致即可。