### 电脑等客户端上网

- 示例：家中有路由器一台，台式电脑一台，路由器在一楼，台式电脑在二楼房间里面，您想在房间里面上网，但是不想进行繁琐的布线。

设置步骤：

❶	将连接互联网的网线接到电力线适配器的LAN口，然后将电力线适配器插入电源插座；

❷	用另一网线将电脑的网线接口与另一电力线适配器的LAN口相连，然后将该电力线适配器插入电源插座；

❸	两台电力线适配器上电后会自动协商配对，当它们的指示灯常亮时配对成功，此时电脑可以上网了。

注意：这种情况下，最好将电脑设置为自动获得IP地址，自动获得DNS服务器地址。