本文档适用于需要管理未组网的子路由PA3 的用户

适用类型：Tenda腾达PH15子母路由套装            问题分类：上网设置

子路由PA3无DHCP服务器，需要给网卡手动配置一个IP地址才能登陆管理页面。

第一步：复位子路由PA3

第二步：给网卡配置IP

第三步：设置子路由PA3

- 用尖状物按住子路由PA3底部的RESET孔约6秒钟，直到wifi 灯熄灭即可松手。等待子路由PA3重新启动，然后按照下图连接电脑和PA3。

①右键单击电脑右下角的网络图标，并选择打开网络和共享中心；

- 单击本地连接 > 属性;

- 双击 Internet 协议版本4 (TCP/IPv4);

- 选择使用下面的IP地址(S):

- 在IP地址(I): 栏填入一个与PW3扩展器默认IP（192.168.0.254）同网段的不同IP地址，如：192.168.0.100 并填入相应的子网掩码(U) (一般点击子网掩码(U)填写区域后，子网掩码会自动填充);

- 点击确定后，并依次关闭之前打开的本地连接 属性等窗口；

- 在浏览器的地址栏中输入子路由PA3的默认IP地址（192.168.0.254），并敲击键盘上的Enter进入。

- 登陆子路由PA3设置页面后可根据需要进行配置。