更多详细步骤，请查看以下内容：

>> 登陆管理界面

>> 不需要拨号时

>> 需要拨号时（上海地区）

>> 需要拨号时（非上海地区）

登陆管理界面

你需要进入到路由器管理界面中的“高级设置”中，来进行IPTV的设置。

请查看文档 《如何自动获取IP地址？》

192.168.0.1 打不开？请点击此链接

使用网络电视不需要拨号时

当你的网络电视不需要拨号时，只需在 IPTV设置 的界面中 启用IPTV后，点击 保存，路由器重启后，将从机顶盒中的网线插入到背面中标有LAN1/2/3任一端口即可。

使用网络电视需要拨号时（上海）

当你的网络电视需要拨号时，你需要在 IPTV设置 页面中，同时开启 启用IPTV和启用IPTV+STB端口，并正确选择地区 上海。

重启路由器后，将从机顶盒中出来的网线口插入到标有 LAN3 的端口（默认IPTV口）中，在电脑上进行拨号即可成功。

使用网络电视需要拨号时（非上海）

当你的网络电视需要拨号时，你需要在 IPTV设置 页面中，同时开启 启用IPTV和启用IPTV+STB端口，并正确选择地区 默认。

重启路由器后，将从机顶盒中出来的网线口插入到标有 LAN3 的端口（默认IPTV口）中，在电脑上进行拨号即可成功。