AC500如何设置邮箱告警?

第一步：用网线将电脑接在无线控制器的任何一个空闲LAN口上；

第二步：设置电脑的本地连接IP地址为“192.168.10.X”（X为2~254之间的任意整数），子网掩码为“255.255.255.0”；

第三步:打开浏览器，在地址栏输入192.168.10.1登陆管理器界面,如下图所示：

第四步：点击“AP管理”-“AP故障通知”，设置告警方式；

注意：您必须设置控制器地址的IP地址信息，确保无线控制器和此邮箱之间路由可达。

方式一：邮箱告警模式：

方式二：桌面告警模式：

注意：告警主机地址为安装了告警客户端的主机IP

第五步：告警客户端安装方法；

- 登陆到www.tenda.com.cn，下载无线控制器配套的告警客户端安装程序到本地电脑；

- 在电脑上，双击告警客户端安装程序；

- 电脑上会生成一个告警客户端快捷方式，双击它，即可运行该告警客户端。

客户端界面如下图：

注意：为了保证AP告警信息时间正确，请一定确保无线控制器进行了正确的时间设置。