此文档适用于需要设置双WAN策略的用户

适用型号：CH21          问题分类：功能设置

某些应用环境比如企业或教育机构，想要让某些PC访问外网的时候走线路1，另外一部分PC访问外网的时候走线路2，从而达到流量负载均衡或者监控的目的选择双WAN口路由器如果不做多WAN策略，某些PC访问外部网络的数据可能会发往WAN1，同样也可能发往WAN2，从而导致网络的拥塞。下面是设置让某些PC访问外网的时候走线路1而另外一部分PC访问外网的时候走线路2。

案例：

公司网络为一条电信PPPOE拨号线路，另外一条为联通10M光纤接入，现需要使用CH21 来实现网络中技术支持部(IP:192.168.0.10-192.168.010-192.168.0.60)访问外网走WAN1，财务部(IP:192.168.0.120-192.168.0.150)访问外网走WAN2。

设置方法如下：
1 WAN1口接PPPOE线路，WAN2口接10M光纤线路，设置好WAN1口和WAN2口的接入，使能够正常访问Internet。：

2 添加IP组，点击行为管理----组设置----IP组---添加IP组,分别添加相应的IP组进去。如下图：

设置IP组目的：设置该双WAN策略适用于哪些IP地址范围

5 设置双WAN策略，点击网络参数-----WAN口设置----多WAN策略，请注意激活状态打上勾如下图：

注意： 用户自定义规则优先级最高，所以会优先匹配用户自定义规则然后再去匹配智能负载均衡模式或者按比例负载均衡模式，且智能负载均衡模式和按比例负载均衡模式优先级相同，只能选择其中一种模式。