此文档适用于需要设置虚拟服务器的用户

适用型号：CH22          问题分类：功能设置

一般的端口映射拓扑图如下：

现在的许多企业在内部网络中都使用私有IP地址，通过一个公网IP来访问Internet。在这种情况下，端口映射功能对中小型企业是非常实用的，它可以把用户私网内的服务器让Internet上的用户进行访问，从而实现在私网内设立公共服务器的目的。端口映射在Tenda路由器中称作虚拟服务器。

案例操作：

某企业内网中PC1（IP地址为192.168.0.100）建立了一个FTP服务器，现需要使用Tenda CH22路由器实现外网用户也能够访问该FTP服务器。

设置方法：

1 登入路由器管理界面192.168.0.1-高级设置-虚拟服务器-添加虚拟服务器，添加完后保存。

WAN服务端口：路由器提供给广域网的服务端口，用户可在1024-49151之间端口随意选择，如果ISP封锁某端口的话可能会导致WAN服务端口失效，请设置成其他端口。

LAN服务端口：LAN服务端口即为内网服务器所用端口，如本例中FTP服务器端口为21。

内网IP：内网服务器的IP地址，本例为192.168.0.177。

协议：服务器工作所使用协议，如FTP使用TCP协议，如不是很清楚请选择全部。

2 确认状态为启用，最后点击保存即可，如下图：

4 打开FTP服务器（FTP服务器需在电脑搭建好），在浏览器地址栏输入”ftp://wan ip:wan服务端口号(如本例ftp://22.22.22.16:9000)”来访问服务器，注：本例中WAN口IP为22.22.22.16，如下图：

# Text boxes

CH22

CH22