此文档适用于需要做无线扩展信号（WDS)的用户

适用型号：E10/E88       问题分类：功能设置

WDS桥接的总拓扑图如下

注意事项:

1、在设置WDS时，使用两台电脑，并且路由器和电脑之间用一根网线连接起来设置，这样设置起来非常方便，也很容易，一设置就可以设置成功了。

2、WDS设置特点：两台路由器的SSID无线信号名称、信道和无线密码必须是一样的！

步骤一：修改LAN口IP地址；

将两台无线路由器的LAN口地址设置为同一网段的不同IP地址，如上级无线路由器的LAN口地址是192.168.0.1，则可设置无线路由器LAN口IP地址为192.168.0.X（3~254）；

步骤二：将两台无线路由器的SSID（无线信号名称）、加密方式、无线密码、信道等信息

设置为一致；

步骤三：设置上级无线路由器；

- 点击【无线设置】→【无线扩展】；在“无线扩展模式”选择“WDS”后，点击“开启扫描”；

- 在弹出的对话框找到本无线路由器的ssid（无线信号名称），然后点击“连接”；

3、在“密钥”选项输入本路由器的无线密码（如果无线信号未加密，则无需输密码）

步骤四：设置本无线路由器；

1、登陆到本无线路由器设置界面，参照步骤三添加上级无线信号；

2、禁用本无线路由器的DHCP功能。

设置完成后，查看您电脑获取的IP地址，当”默认网关“的地址是上级无线路由器的LAN口IP地址时（在本例中为192.168.0.1），您可以上网了。