Q: 什么是MTU值？什么情况下需要更改MTU值？

适用类型：易安装系列无线路由器     问题分类：功能实现

A：MTU，即Maximum Transmission Unit(最大传输单元)，MTU以字节为单位。当出现某些特定网站或网络应用软件无法通讯时，可以尝试修改MTU的值。如：1450，1400等。

具体设置步骤：

1、在浏览器中输入：192.168.0.1 回车，在弹出的页面中输入：admin 点击“确定”。

- 在随后的页面中点击“高级设置” 或者点击页面右上角的“高级设置”。

- 依次点击“高级设置”-“WAN口设置”，在上网方式下找到MTU，输入新的MTU值，点击“确定”即可。

3.1 PPPOE上网方式下MTU值修改：

3.2 静态上网方式下MTU值修改：

3.3 自动获取（DHCP）上网方式下MTU值修改：