T845 WDS桥接设置

一、WDS桥接的总拓扑图如下：

注意事项:

1、在设置WDS时，使用两台电脑，并且路由器和电脑之间用一根网线连接起来设置，这样设置起来非常方便，也很容易，一设置就可以设置成功了。

2、WDS设置特点：两台路由器的SSID无线信号名称、信道和无线密码必须是一样的！

第一步:第一台路由器已经设置好可以正常上网了，我们查看一下该路由器的SSID无线信号名称和无线密码：

- 登进第一台路由器的界面192.168.0.1，点击“无线设置”—“无线基本设置”，设置主SSID、信道，如下图所示：

2、点击“无线设置”—“无线加密”，修改无线密码，如下图所示：

第二步: 设置第二台路由器。

1、设置第二台路由器的无线名称

2、设置第二台路由器的无线密码与第一台路由器无线密码一样。

3、设置第二台路由器扫描第一台路由器。

3、点击“高级设置”—“LAN口设置”， 修改路由器的登陆IP为192.168.0.2,设置为不同的网关地址。

4、关闭第二台路由器的DHCP服务器。

5、点击“系统工具”—“重启路由器”—“重启路由器”即可，如下图所示：

第三步: 设置第一台路由器扫描第二台路由器。

登陆第一台路由器管理界面192.168.0.1，点击“无线设置”—“无线基本设置”选择“无线桥接”，开启扫描到第二台路由器的MAC,如下图所示 ：

扫面的信号是什么？怎样检查是否设置成功？

注：如开启扫描后无法扫描到周围的无线网络，建议先再关闭扫描再重新开启扫描（一般扫描两次即可）；

第四步: 验证是否桥接成功！

设置好之后，把路由器和电脑的之间的网线去掉，搜索路由器的无线信号，连接上即可。

点击第二台电脑桌面左下角的开始—运行—输入CMD, 弹出黑色对话框子之后在光标处输入如下命令，如出现下图所示内容，就证明桥接成功了。