本文档适用于W20E V4.0如何配置5G优先的用户

适用型号：W15E/W20E V4.0        问题分类：功能设置

相对于2.4G频段，5G频段干扰少，传输速度更快，更稳定。

“5G优先功能”则是专门针对此进行设计的，当功能启用后，需要保持2.4GHz和5GHz两个频段的SSID和密码都相同，且无线客户端支持双频WiFi，客户端连接无线网络时，将会优先选择5G频段进行连接，从而得到最优的无线上网体验。

第一步：登录路由器的设置界面

第二步：设置2.4G无线名称和5G无线名称一致

第三步：开启5G优先功能

1.在浏览器地址栏输入www.tendawifi.com，并按回车键

2.输入登录账号和密码，并点击“登录”

- 正常登录路由器的设置页面后，可在“无线设置”-“无线基本设置”里面修改SSID和密码

  - 2.4G信号设置

注意：“5G优先”不支持中文SSID，加密方式仅支持WPA/WPA2。

  - 保持5G信号SSID、加密方式、密码与2.4G频段一致

  - 点击“确定”

- 在“无线设置”-“射频优化”设置页面，开启“5G优先”功能

2.点击“确定按钮”

按照上面的操作设置好之后，当支持双频WiFi的无线终端连接无线网络时，将会优先选择5G频段进行连接。