Q:我想用两台W301A实现WDS，我改如何操作？

适用类型：无线AP  问题分类：功能实现

A: 请使用有线连接AP进行配置，将本地连接IP设置成192.168.0.100

AP的默认管理地址为：192.168.0.254   默认管理帐号，密码均为：admin

AP-1 设置：

- 点击设置向导，选择WDS模式。网络模式 ：11b/g/n混合模式  信道：6   拓展信道： 10

WDS模式选择：无线中继器（WDS AP Repeater） 开启扫描。添加AP2

- 点击下一步，选择AP的安全模式，及WDS安全模式；此处不加密，如若要加密，AP2应该与AP1保持完全一致。点击“下一步”记得“保存”

- AP-2 设置（与AP1一致） ：

网络模式 ：11b/g/n混合模式       信道：6   拓展信道： 10

WDS模式选择：无线中继器（WDS AP Repeater） 开启扫描，添加AP1。

另：AP-2应将LAN口地址修改成192.168.0.253（避免与AP1冲突）

测试：

Ping  192.168.0.253

Ping  192.168.0.254

如果都能够ping 通则证明WDS已经成功，如若不成功，请将两AP恢复出厂重新操作