Q：我想限制其他人带宽，我该如何操作？

适用类型：无线路由器     问题分类：功能实现

A:带宽控制可以限制内网计算机上网的通信流量。如果您的路由器连接了多台电脑，为了平衡上网流量，您可以通过设置带宽控制，规定每台电脑的网速，从而避免因一台电脑下载或者上传东西而影响其他电脑正常上网。

具体操作步骤

1、在浏览器中输入：192.168.0.1 回车，在弹出的页面中输入：admin 点击“确定”。

- 在随后的页面中点击“高级设置” 或者点击页面右上角的“高级设置”。

- 在随后的页面中依次点击“高级设置”-“带宽控制”设置相关参数,点击“确定”即可。

举例：

您和邻居共用一条2M的宽带网络，但是邻居经常下载东西，导致您上网时网速缓慢，无法正常浏览网页。这个时候您可以通过设置带宽控制，把2M的网络进行平均分配，使邻居最多使用1M网络。（提示：邻居电脑的IP地址是192.168.0.100,1M=128KByte/s）设置步骤如下（可参照下图）：

1. 勾选启用带宽控制

2. 在IP地址一栏输入IP地址192.168.0.100~100

3. 限速方向选择为“下载”。

4. 带宽范围一栏填入128-128。

5. 勾选“启用”

6. 点击“添加至列表”

7. 点击“确定”，完成设置。