酒店无线覆盖解决方案

方案背景：

随着当前移动网络的飞速发展，平板电脑、智能手机、笔记本等设备得以大范围普及应用。酒店作为商旅人士、游客的暂居场所，无线网络成为酒店服务内容不可或缺的一部分。

需求分析：

酒店无线覆盖的需求分析如下：

1、酒店内一般为长廊式分部或者为回环式分布，需满足各客房的无线全覆盖；

2、酒店有线比较完善，AP采用86型面板设计，充分利用现有接线暗盒；

3、考虑酒店需要搭配营销，短信推送等后期发展需求，网络设备应该具备良好的拓展性，支持满足后续WEB认证，短信认证，二维码认证等多样化营销要求；

4、无线漫游好，从进入酒店连接无线到进入房间AP切换好，使用体验好

5、AP外观性状复位酒店装修风格，符合要求，简约大方，方便布线

6、AP支持AC统一管理、配置，方便后期维护；

方案设计：

网络拓扑

安装部署

方案特点

方案使用Tenda商用无线产品实现覆盖，采用企业路由器和 AP的方式进行部署。有如下特点：

- 高可用性：AP采用专业天线，发射功率线性可调，可根据实际环境，合理调整AP发射功率，满足不同区域的覆盖需求。

- 高扩展性：支持MAC认证、Portal认证等多种用户接入认证方式，可结合外置portal服务器和认证服务器实现短信认证，WEB认证等多种认证方式。

- 便于部署：AP外形，美观大方，支持802.3af/at标准PoE网线供电，既可吸顶式安装，又可壁挂式安装，因地制宜，使用灵活。

- 易管理性：AP统一由企业路由管理，自动发现并统一管理AP，可实时查看AP运行状态，方便网络管理和运维。

产品推荐：

组建稳定、符合实际需求的无线网络，要求选择合适的组网设备。无线网络完整的解决方案包括路由器、交换机、PoE设备、AP、AC控制器（我司企业路由皆为AC/路由一体）等设备，由于规模、需求的不同，不同酒店网络方案中需要的设备也可能不同。

产品推荐：

| 方案类型 | 产品类型 | 产品型号 | 产品描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 酒店方案 | 企业路由器 | G1 | 多WAN接入，最多4WAN，路由/AC两用，最多管理100AP,分别待机100，嵌入多种上网行为管理策略 |
|  |  | G3 | 多WAN接入，最多4WAN，路由/AC两用，最多管理100AP,分别待机200，多种上网行为管理策略 |
|  | POE交换机 | TEG1118P | 16个标准PoE供电口+2SFP千兆交换机，、370W功率输出，满足，监控，AP供电。 |
|  |  | TEG1126P | 24个标准PoE供电口+2SFP千兆交换机，、230W功率输出，满足，监控，AP供电。 |
|  | 吸顶式AP | I24 | 标准PoE、吸顶式，1200Mbps无线，WAVE2，支持被AC/路由器统一管理，支持SSID和VLAN绑定，多重抗干扰，外形简约大方。 |
|  | 面板AP | W12 | 标准PoE、入墙式，1200Mbps无线，WAVE2，支持被AC/路由器统一管理， |

核心交换机：可根据网络需求以及终端，业务实现情况选择管理型或者非管理型以及三层交换机等

可参考下列指导文档

POE交换机选型：参考下列指导文档