餐厅无线覆盖解决方案

方案背景：

随着当前移动网络的飞速发展，平板电脑、智能手机、笔记本等设备得以大范围普及应用。餐厅作为大众的消费场所，无线网络成为餐厅服务内容不可或缺的一部分

需求分析：

餐厅无线覆盖的需求分析如下：

1、餐厅内需满足无线覆盖各区域无盲区，全方面覆盖，；

2、餐厅内需满足无线终端无线漫游用户无察觉，无感觉切换无线，体验效果好；

3、餐厅内顾客连接无线网络，AP能自动均衡负载，保证无线网络使用效果；

4、餐厅商家需求有一些多样化营销要求，如WEB认证，短信认证，微信二维码连WIFI等一些需求认证；

5、AP外形应与餐厅内装潢一致，外观美丽大方，需支持PoE供电，满足布线需求，方便布线；

6、AP支持AC统一管理、配置，方便后期维护。

方案设计：

网络拓扑

安装部署

方案特点

方案使用Tenda商用无线产品实现覆盖，采用企业路由器和 AP的方式进行部署。有如下特点：

- 高可用性：AP采用专业天线，发射功率线性可调，可根据实际环境，合理调整AP发射功率，满足不同区域的覆盖需求。

- 高扩展性：支持MAC认证、Portal认证等多种用户接入认证方式，可结合外置portal服务器和认证服务器实现短信认证，WEB认证等多种认证方式。

- 便于部署：AP外形，美观大方，支持802.3af/at标准PoE网线供电，既可吸顶式安装，又可壁挂式安装，使用灵活。

- 灵活漫游：可设置不同AP发射相同的SSID，无线终端在同一VLAN下的不同AP之间移动时，可以在不同AP之间快速切换，实现跨AP二层快速漫游。

- 易管理性：AP统一由企业路由管理，自动发现并统一管理AP，可实时查看AP运行状态，方便网络管理和运维。

产品推荐：

| 方案类型 | 产品类型 | 产品型号 | 产品描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 酒店方案 | 企业路由器 | G1 | 多WAN接入，最多4WAN，路由/AC两用，最多管理100AP,分别待机100，嵌入多种上网行为管理策略 |
|  |  | G3 | 多WAN接入，最多4WAN，路由/AC两用，最多管理100AP,分别待机200，多种上网行为管理策略 |
|  | POE交换机 | TEG1118P | 16个标准PoE供电口+2SFP千兆交换机，、370W功率输出，满足，监控，AP供电。 |
|  |  | TEG1126P | 24个标准PoE供电口+2SFP千兆交换机，、230W功率输出，满足，监控，AP供电。 |
|  | 吸顶式AP | I24 | 标准PoE、吸顶式，1200Mbps无线，WAVE2，支持被AC/路由器统一管理，支持SSID和VLAN绑定，多重抗干扰，外形简约大方。 |

核心交换机：可根据网络需求以及终端，业务实现情况选择管理型或者非管理型以及三层交换机等

可参考下列指导文档

POE交换机选型：参考下列指导文档