Q:PPPoE常见拨号错误代码分析及解决办法？

适用类型：Modem  问题分类：故障排除

A:
错误678/651：无法连接到远程计算机，远程计算机无响应。
问题原因：

不能连接到BRAS（PPPOE接入服务器），可能是从用户端一直到BRAS服务器整个链路中的某一个环节连接不通。

解决方法：

1）检查MODEM是否与局端设备同步上(ADSL灯是否常亮，常亮说明同步上）、（网卡是否工作正常）

2）网络线路（电话线、网线）是否正常连接。

3）若MODEM与局端设备同步上但是拨号仍出现678/651错误，则可能是MODEM与局端DSLAM设备不兼容导致，可到我司官网下载最新升级软件进行升级

错误691：由于域上的用户名或密码无效而拒绝访问。
问题原因：

1）可能是用户名密码输入错误。

2）上次的拨号连接非正常断线导致服务商后台系统没有收到用户下线信息而没有在用户在线表中将用户删除，造成BRAS认为你的帐号重复拨号。

3）该帐号因为欠费、宽带到期，帐号被锁。

4）BRAS将此帐号挂死；
解决方法：

1）首先确认用户名、密码是否输入错误，请检查用户名和密码的拼写及大小写；2）等待几分钟或者重启ADSL Modem后再进行拨号；3）致电服务商确认宽带是否欠费； 4）联系服务商；

错误619：无法连接到指定的服务器，用于此连接的端口已关闭。
问题原因：

由于上次的连接出错，且重拨间隔时间过短，造成服务器对您的用户名和密码来不及响应。
解决方法：

建议您间隔一到二分钟后重试。

错误718：验证用户名时远程计算机超时没有响应，断开连接。 
问题原因：

为局端宽带服务器故障（可能为局端的radius、接入服务器故障引起）。
解决方法：

请等待一段时间后再拨号，如果仍不行，联系服务商。

错误769：无法连接到指定目标。
问题原因：

电脑的网络连接设备有问题。
解决方法：

打开“我的电脑”→“控制面版”→“网络连接”，查看本地连接的是否处在“禁用”状态，如果是，双击“本地连接”，将其启用。若是无法找到“本地连接”，重新安装网卡驱动程序。

VISTA错误815。

打开“网络和共享中心”左侧的“管理网络连接”，把已有的“本地连接”打开它的属性，把IPv4设置成固定的（比如设置成192.168.0.10；255.255.255.0；192.168.0.1），重启后重新删除现有的拨号连接，重新建立一个拨号连接。