Q:两个PLC在同一插板上可以互相识别并通信，为何放在不同位置识别不了？

适用类型：PW201A  问题分类：故障排除

A:

同一插排上可正常识别，代表两者的网络名称一致，不同位置不能识别，可能原因如下：

1、不同电表。不同位置电力线是否处于同一电表下？不同电表下的PLC无法正常通信。

2、不同相电。是否三相电环境并且不同位置电力线属于不同相电？不同相电下的PLC可能会由于信号衰减太大导致无法通信。

3、空气开关影响。空气开关会对信号产生一定衰减，某些型号空气开关可能会影响PLC通信。

4、电力环境干扰。一些大功率设备、电瓶充电器等可能会产生干扰信号，影响PLC通信。

5、电力线长度。PLC电力线最大传输距离为300米，不同位置之间的电力线实际距离是否超过300米？

6、电力线路质量。不同位置之间的电力线路质量不好，导致衰减太大无法正常通信。