Q: VPN—PPTP拨号后为何只能访问远端内网？

适用类型：带VPN功能路由器  问题分类：功能设置

A:

如下图所示，总部路由器TEI480T+增强型作为PPTP服务器，分公司PC PPTP拨号成功后只能访问总部内网“192.168.0.0/24”，不能访问Internet？

说明：分公司内网IP:192.168.1.10,总部内网IP:192.168.0.0/24.

分析：分公司PC 拨总部VPN成功后，由于主机的默认路由改变，导致访问Internet的数据都通过VPN隧道转发，从而只能访问总部内网，而不能访问Internet。

如何设置既可以上网，又可以通过VPN访问总部服务器？以Windows 7系统为例，设置方法如下：

1、禁止PPTP拨号后修改PC默认路由。

（1）右键桌面网络→选择“属性”→更改适配器设置-----右键VPN连接点属性

- 网络”选项，“Internet协议版本4（TCP/IPV4）”→属性

（3）选择“高级

（4）、“IP设置”选项，去掉“在远程网络上使用默认网关”前的√

2、分公司PC添加到总部内网的静态路由：

（1）查看分公司PC PPTP拨号后获取到的VPN地址：拨号成功后，双击VPN连接图标，点击“详细信息”，“客户端IPV4地址”即为VPN拨号获取到的IP。

（2）、添加到总部内网的静态路由：（本案例中总部内网网段为“192.168.0.0/24”）

打开命令提示符（Windows +R键），输入以下命令：

route add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 10.10.10.2

设置完成后，分公司PC既可以上网，又可以同时访问总部内网服务器。