本文档适用于路由器设置完成后，上不了网的用户

适用类型：无线路由器         问题分类：故障排除

路由器设置完成，还是上不了网,怎么办？

此时可以进到路由器设置页面（192.168.0.1），点击右上角的“高级设置”-“系统状态”根据WAN口显示的连接

状态来判断自己的问题。

连接状态有如下三种：

问题1：显示“连接中”怎么办？

问题2：显示“未连接”怎么办？

问题3：显示“已连接”怎么办？

问题1：显示“连接中”怎么办？

原因1：路由器WAN口的上网方式选择错误。

解决方法：进到路由器设置页面,点击“高级设置”-“WAN口设置”选择正确的上网方式。  >>上网方式如何选择？

原因2：宽带的账号和密码输错了或者没有区分大小写

解决方法：输入正确的宽带帐号和密码，注意区分帐号密码大小写。

原因3：上网方式为自动获取时，路由器WAN口获取到的IP和路由器的LAN口IP冲突了

解决方法：修改路由器LAN口地址。  >>如何修改LAN口地址？

原因4：网络宽带运营商把宽带帐号和电脑MAC地址绑定了

解决方法：在不接路由器可以正常上网的电脑上克隆MAC地址。  >>如何克隆MAC地址？

原因5：入户的宽带线过长导致驱动能力不足

解决方法：修改路由器WAN口速率为10M全双工。  >>如何修改WAN口速率？

<<返回目录

问题2： 显示“未连接” 怎么办？

原因1：线路连接错误（WAN口未接线 或误将应连接在WAN口的上网线接在LAN口上）

解决方法：检查网线的两端是否连接到正确的端口并且插紧（线路连接正确后，路由器上WAN口指示灯应常亮或者闪烁）。

原因2：网线质量太差或者损坏

解决方法：更换一根新的网线（确保是好的）。

原因3：驱动能力不足

解决方法：修改WAN口速率为10M全双工。  >>如何修改WAN口速率?

<<返回目录

问题3： 显示“已连接”但无法上网，怎么办？

原因1：路由器里面的上网方式选择错误

解决方法：进到路由器设置页面192.168.0.1，点击“高级设置”-“WAN口设置”-选择正确的上网方式。  >>上网方式如何选择？

原因2：电脑ip地址没有改成自动获取

解决方法：把电脑的ip地址改成自动获取。  >>如何把电脑的ip改成自动获取?

原因3：电脑的域名服务器错误（dns）(能上QQ，打不开网页）

解决方法：手动指定本地连接DNS为8.8.8.8。  >>如何给电脑指定dns地址？

<<返回目录