Q:为什么刚买回来的两个PLC之间无法通信？

适用类型：PA202  问题分类：故障排除

A:

原因可能有：物理线路不稳定、设备设置不当、受线路中某些电气器件影响等，请按照以下步骤排查：

1、 请您确认设备均是接在同一个电表下。我司PLC产品只能在同一个电表下使用，不同电表下的设备不能相互通信。

2、 PWR灯为设备电源指示灯，正常情况下接入电源后应常亮，当发现PWR灯不亮时，请尝试更换插座接入，若多次更换后该指示灯仍然不亮，则可能是设备故障，需要进行检修。

3、 当设备发现线路中的另一个设备后，PLC灯会常亮，表示已经能相互通信。如果两个设备均接入后发现PLC灯不亮或者慢闪，可能的原因有以下几点：

a、 物理线路问题。请尝试把两个设备都插在同一个插座上，观察PLC灯能否常亮。

b、 网络名不相同。只有设备的网络名相同时，设备才能相互发现并通信。如果接在同一个插座上PLC灯仍然不亮，请安装光盘中的设备配置软件，通过将两个设备的网络名恢复到出厂网络名。

c、 空气开关的影响。请检查两个设备之间的线路是否存在空气开关，部分空气开关会导致设备无法相互通信。

d、 三相四线电路。在三相四线中，由于PLC设备工作原理以及三相四线电路的特性，可能会出现不同线路下的设备不能相互通信。