本文档适用于使用A301/A300 中继WIFI信号的用户

适用类型：A301/A300   问题分类：功能实现

1.设置无线桥接前必须知道上级WIFI信号的安全模式，信道，加密规则，密钥（这点非常重要！）

2.找一根网线，一端接电脑，一端接无线中继器的网线接口；

第一步：配置好电脑的IP地址

第二步：进入无线中继器的设置界面

第三步：扫描需要中继的WIFI信号

第四步：查看是否中继成功

- 右键点击桌面上的“网上邻居”，选择“属性”

2.右键点击“本地连接”，选择“属性”

- 双击“Internet协议（TCP/IP）”

4.选择“自动获得IP地址”，“自动获取DNS服务器地址”，点击“确定”-“确定”即可

在浏览器中输入：192.168.0.254（或者输入re.tendacn.com） 按回车键，在跳转的页面中输入密码 admin 点击“确定”

- 点击“设置向导”—“快速设置” ，设置步骤如图：

- 设置完成后，点击“保存”，设备会自动重启；

- 在浏览器中输入：输入re.tendacn.com 按回车键，在跳转的页面中输入密码 admin 点击“确定”，再次进入到设置界面；

2. 点击“系统状态”，查看桥接状态是否显示“已连接”；

常见问题：

1. 手机不能进入re.tendacn.com设置界面？
答：请先关闭手机数据流量，确保手机只连接A301的wifi信号，然后尝试进入设置界面。

2.设置之后为什么找不到之前A301的信号？
答：A301设置完成之后，wifi名称和密码自动和原路由器的wifi名称和密码保持相同，所以只能搜索到原路由器的wifi信号。