Q：A5 无线WAN的配置方法

适用类型：无线路由器  问题分类：功能实现

A：设置“无线WAN功能”时分两种情况：

1.上级路由器开启了DHCP功能，且没有其它DHCP服务器存在的情况下，二级路由可以使用动态IP获取。

2.上级路由器未开启DHCP服务器或存在多个DHCP服务器以及静态绑定的情况，二级路由可以设置为静态IP方式。

注：A5 有线接口作为 WAN 口使用，计算机只能通过无线方式连接到路由器（默认未开启无线加密）

路由器默认的 SSID 为：Tenda_XXXXXX（为路由器 MAC 地址后六位）

设置“无线WAN”功能--需注意两台设备的LAN-IP地址必须在不同网段

一：登录管理界面配置“无线WAN”功能。

1.使用无线连接到路由器和电脑，并自动获取IP地址，

2.在您桌面上，鼠标单击右键“网上邻居”，在弹出的菜单中选择“属性”，在随后打开的窗口里，鼠标选中“无线网络连接”--单击右键“查看可用无线网络连接”，选择您A5的无线网络进行连接。

3.打开IE浏览器，在地址栏中输入路由器的管理IP（默认为192.168.2.1），出现登录窗口后--再输入登录密码（密码为admin）；以下是设置“无线WAN”功能的操作步骤（如图所示)。

4.选择“高级设置—WAN介质类型—无线WAN”开启扫描并添加上级无线SSID（信道-安全模式-加密算法-密钥）都必须和上级设备匹配一致，确定保存即可。

5.上级设备DHCP开启状态下，将“WAN上网模式”更改为“DHCP”模式；

点击“高级设置”，再点击“WAN口设置”，选择您需要的上网方式。

选择“高级设置”查看“WAN口状态”信息，如上图所示——则配置成功，您可以通过A5共享上网了。

6.如上级设备DHCP关闭状态下，将“WAN上网模式”更改为“静态IP”模式；

点击“高级设置”，再点击“WAN口设置”，选择您需要的上网方式。

选择“高级设置”查看“WAN口状态”信息，如上图所示——则配置成功，您可以通过A5共享上网了。