Q：3G无线路由器（3G150B）如何“配置3G模式”设置上网?

适用类型：3G150B  问题分类：上网设置

A:

第一步：连接准备

- 查看该3G上网卡是否和3G150B兼容（具体可以参考我们的3G上网卡兼容列表）如果兼容，请执行下面的步骤。

- 把兼容的该3G上网卡插在3G150B的USB接口，通电。

第二步：登陆3G150B的管理界面

- 在电脑的屏幕桌面上，鼠标单击右键“网上邻居”，在弹出的菜单中选择“属性”，在打开的窗口里，鼠标选中“无线网络连接”--单击右键“属性”--双击“internet协议（TCP/IP）”选择自动获取IP地址和自动获取DNS地址。如下：

- 点击电脑右下角的“无线网络图标”---“右击”---“查看可用的无线网络”选择您的3G150B无线信号

- 选择相应的无线信号，点击连接成功后，打开IE浏览器，输入192.168.2.1，登陆它的管理界面。

第三步：判断该3G上网卡是否已经成功拨号

- 登陆3G150B的管理界面后，如果显示的图片如下，此时可以进行上网，QQ等应用了。见下图：

- 如“连接状态”一直显示“连接中或未连接”，请配置“高级设置”—“WAN口设置”选择好对应的“ISP”运营商“确定保存并重启”好即可 。如下图：

（3）也可以通过前面板的第3个指示灯来判断是否已经正常拨号连接。如果该指示灯为蓝

色，代表已经成功连接。此时可以上网。反之，则代表不成功。