Q:3G150M如何在3G路由器模式下设置上网

适用类型：3G150M    问题分类：设置上网

A：

第一步：将3G150M设置为3G Router模式。

- 检查3G150M前面板的3G Router的指示灯是否亮灯

如果亮，则代表3G150M当前处于3G Router模式，此时不需要设置

如果不亮，则需要按住机器侧面的modem按钮，将模式调节到3G Router模式。如下图（图为3G Router模式）：

第二步：检查将要使用的3G上网卡是否在该设备的兼容列表之内

具体兼容列表请以官网公布为准

第三步：3G上网卡设置

- 将3G上网卡插入到3G150M的USB接口，查看3G指示灯状态：

如果3G灯亮且闪：代表此时3G上网卡在3G150M上拨号成功。如下图：

- 如果3G指示灯亮，但是不闪：代表没有没有拨上号，请按照以下步骤设置：

登陆3G150M的管理界面，点击“高级设置”—“WAN口设置”，在ISP项选择3G上网卡所属的运营商。如下：

（3）如果3G指示灯不亮（该3G上网卡在兼容列表中），请在官网查找最新软件进行升级