Q:Tenda TEI402上网设置

适用类型：TEI402/I4/A4 问题分类：设置上网

A:

物理连线图：

步骤一：登录路由器管理界面

现在常用的操作系统为Windows XP和Windows7，这里分别给您说明在这两种操作系统下如何进入路由器管理界面。

Windows XP系统

- 在您电脑的桌面上，用鼠标右键单击“网上邻居”，在弹出的菜单中选择“属性”。

- 在随后打开的窗口里，用鼠标右键点击“本地连接”，选择“属性”。

- 在弹出的对话框里，先选择“Internet 协议（TCP/IP）”，再用鼠标点击“属性”。

- 在打开的窗口里，您可以选择“自动获取IP地址”或者是“使用下面的IP地址”；

- 自动获取IP地址

- 使用下面的IP地址

IP地址：192.168.0.XXX（XXX为2--254）

子网掩码：255.255.255.0

网关：192.168.0.1

DNS服务器：您可以填写当地的DNS服务器地址（可咨询您的ISP供应商，也可以填写192.168.0.1）

然后点击“确定”，保存。

Windows7系统

- 点击桌面右下角任务栏网络图标，并点击打开“网络和共享中心”

2、在打开的窗口里点击左侧的“更改适配器设置”

3、在打开的窗口里，用鼠标右键点击“本地连接”图标，并点击“属性”选项。

4、在打开的窗口里双击“Internet协议版本4（TCP/IP）”

5、在随后打开的窗口里，您可以选择“自动获取IP地址”或者是“使用下面IP地址”

（1）自动获取IP地址

（2）使用下面的IP地址

IP地址：192.168.0.XXX（XXX为2--254）

子网掩码：255.255.255.0

网关：192.168.0.1

DNS服务器：您可以填写当地的DNS服务器地址（可咨询您的ISP供应商，也可以填写192.168.0.1）

然后点击“确定”，保存。

步骤二：按照如下图中步骤操作

1 打开浏览器，在地址栏输入192.168.0.1进入路由器管理界面

2如您的上网方式为PPPOE拨号，那么直接在首页填您的宽带上网账号和密码（如不了解自己的宽带上网方式，您可以咨询宽带运营商）

3 若您的上网方式为动态IP或者静态IP，则点击右上角高级设置

注：上网方式

1 若单机上网---有宽带提供的用户名及密码《需要点击宽带拔号》上网的环境下，请选择“PPPOE” 。

2 如，单机上网---无需设置《自动获取IP地址》就能上网的环境下，请选择“动态IP” 。

3 如，单机上网---有IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器地址《需手动指定IP地址》上网的环境下，请选择“静态IP”手动指定IP地址上网 。

4点击快速设置------选择您的上网方式（如不了解自己的宽带上网方式，您可以咨询宽带运营商）

5（这里以动态IP为例）点击下一步保存，耐心等待1分钟左右即可。