## Q：W150D/300D 如何设置“无线路由模式—PPPOE上网”呢 ？

适用类型：ADSL路由猫网线入户  问题分类：功能设置

A：

- 连接好各设备的物理线路（物理连接---线路必须连接正确）

2、设置“无线路由模式”共享上网

注：W150D/300D 在无线路由模式下4号口作为WAN口使用,请将您的宽带外网线（电信 ADSL、网通 ADSL、长城宽带、天威视讯等）与 W150D /300D的4号 WAN 口连接。

登陆管理界面，系统默认是无线ADSL路由模式所以需要在管理界面内修改成无线路由模式。

- 请使用网线把路由器和电脑连接好，可自动获取IP地址或手动配置IP地址为192.168.1. X（2-254）范围；在桌面上“网上邻居”右击点“属性”，在打开的窗口中“本地连接”右击点“属性”。

在打开的属性对话框里，选择Internet 协议（TCP/IP）后点击属性，在打开的窗口里选择“使用下面的IP地址”和“使用下面的DNS服务器地址”，DNS地址由当地《运营商》提供然后点击确定。

- 打开IE浏览器，在地址栏中输入路由器的管理IP（默认为192.168.1.1），出现登录窗口后--再输入登录密码（默认密码为admin），登录后请点击右上角“高级设置—快速设置”进行配置；

以下是“无线路由模式—PPPOE”上网设置---的操作步骤（如图所示)。

- 下一步，设置《工作模式》请选择“无线路由”，请选择正确的“连接类型”接入方式，请注意根据自身所使用的环境选择对应的上网方式进行配置 。

如，单机上网---有宽带提供的用户名及密码《需要点击宽带拔号》上网的环境下，请选择“PPPOE” 。

如，单机上网---无需设置《自动获取IP地址》就能上网的环境下，请选择“动态IP” 。

如，单机上网---有IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器地址《需手动指定IP地址》上网的环境下，请选择“静态IP”手动指定IP地址上网 。

- 下一步，设置《无线参数》命名路由的“SSID无线网络名称”信道确定好；再配置AP的无线安全--设置“无线密码”确定好即可（如下图所示） 。

- 下一步，保存并重启后，可查看“运行状态—WAN口状态”信息（如下图所示）

- 如上图，WAN口获取到宽带外网分配的IP地址，则“无线路由—PPPOE上网”配置成功，可使用无线网卡来搜索连接路由的无线信号共享上网（如下图所示） 。

注：如，宽带服务商《绑定了MAC 地址》的情况下，请点击“网络参数—MAC克隆”需克隆您电脑网卡的MAC地址（克隆被绑定的MAC地址） 。

以上是“无线路由模式—PPPOE”共享上网的配置方法 ！！