本文档适用于插入SIM卡后无法自动获取网络的用户

适用型号：Tenda腾达3G185         问题分类：设置上网

第一步：连接好线路

第二步：设置路由器上网

有两种方式可以连接到3G185。一种是通过USB 线连接；另一种是通过无线连接。

I.有线连接：

1.首先按3G185 左侧的电源键，启动设备然后将电脑和3G185通过USB线连接。

2.3G185 的驱动会自动安装在电脑上。在这种连接方式下，3G185相当于一个3G 网卡。 除了能访

问Internet 外，你还可以收发短信和访问Micro SD 卡。

II.无线连接：

1.首先按3G185 左侧的电源键，启动设备然后将电脑（或手机）和3G185通过Wi-Fi连接。

2.3G185的默认无线名称（SSID）和密码可以在机壳后盖或卸下电池后的标签上能看到。

注意：无线连接的时候要确保电脑的无线网卡能自动获取到IP 和DNS地址。

- 打开浏览器，在地址栏中输入 192.168.2.1 然后回车，默认的登录名和密码均为 admin。

- 绝大多数情况下，3G185能识别到插入的SIM卡并连上网络。如果你此时获取不到网络，请参照四个步骤进行操作：

a.点击 “WAN设置” > “连接 ”> “连接操作” > 选择“手动模式”然后点击“修改”。

b.选择 “WAN设置 ”>“ 连接” > “用户配置”， 点击 “添加” 来配置网络接入点、用户名密码等 APN信息（如果不确定上网参数是多少，请咨询你的网络运营商）完成后 点击 “确定”和“应用”。

c.返回到“连接操作”页面，选择刚才你配置好的参数，点击“设置”和“连接网络”。

d. 如果状态栏显示“已连接” 那表明小伙伴你已经连接到Internet 了。

提示：如果按照上述设置完仍无法连接到网络，请检查以下信息：

- 3G185 只支持联通制式的WCDMA网络，对移动和电信的SIM 卡是不支持的

- 使用环境是否有稳定的3G 网络信号，没有3G 信号是无法连接到网络的。

- 手动填写的APN 参数是否正确。

- SIM卡账户是否有充足的余额。

- 任何问题请联系我们的技术支持团队 tenda@tenda.com.cn 。