本文档适用于电脑使用宽带用户名和密码上网的用户

适用类型：Tenda腾达PH15子母路由套装       问题分类：上网设置

第一步：连接好线路

第二步：设置PW3路由器上网

直接将入户的网线或猫LAN口过来的网线接在路由器的WAN口，再找一根短网线，一头接电脑，一头接PW3路由器LAN口，接线方式如下图：

- 打开浏览器（IE，谷歌，360或火狐等），在地址栏中输入192.168.0.1或者tendawifi.com ， 并敲击键盘上的 Enter键，进入PW3路由器的设置界面。

192.168.0.1 打不开？请点击此链接

- 根据下面表格框的提示，选择您的联网方式为PPPoE并进行相关配置。

- 设置路由器的无线信号名称及密码，点击“确定”使配置参数生效。

注意：如果您是无线连接至PW3路由器，修改无线设置后，请用新的Wi-Fi名或密码重新连接至无线网络

4. 当“联网状态”显示“已联网”时，说明PW3路由器已经成功连上互联网，您可以上网了。