本文档适用于PH3套装组网 的用户

适用类型：Tenda腾达PH3套装       问题分类：上网设置

第一步：连接好线路

第二步：电力猫组网设置

直接将入户的网线或路由器LAN口过来的网线接在电力猫P3 (A)的LAN口， P3(B)扩展器插在另外一个墙插，电力猫B根据实际网络环境可与电脑PC连接也可以与网络电视连接。

接线方式如下图：

- 把电力猫P3（B）插到您想要扩展网络位置附近的墙插上。

- 正常情况下，P3（A）扩展器和P3（B）通电后1分钟内会自动组成电力线网络。此时PLC指示灯会变为绿色常亮。

- 若P3（A）和P3（B）的PLC指示灯没有自动变为绿色常亮则需进行手动按键来组网。我们建议你将两个电力猫放到同一个插排上方便组网操作。

首先按一下P3（A）的Pair按钮1~2秒松手，P3（A）的PLC指示灯会闪烁。然后2分钟内按一下P3（B）的Pair按钮1~2秒松手，P3（B）的PLC灯会闪烁。一般情况大约10秒以内2个电力猫即可组网成功。

- 待两个电力猫的PLC指示灯变为常亮就说明手动组网成功，再把P3（B）扩展器放置在你想扩展信号的墙插上即可。

若有更多的电力猫要加入组网，方法如下：

- 先确保前2个电力猫已配对组网；

- 将第三个扩展器插在要扩展的位置，或者放在已配对好的电力猫附近通上电；

- 按一下P3（C）的Pair按钮1~2秒松手，P3（C）的PLC指示灯会闪烁，然后2分钟内按一下P3（A）或者P3（B）任意一个的Pair按钮1~2秒松手，P3（A或B）的PLC灯会闪烁。稍等一会，待PLC指示灯常亮，即代表配对成功。

- 如果有更多的电力猫，方法如上。