D151/D301路由猫模式设置文档

适用型号：Tenda腾达D151        问题分类：设置上网

第一步：连接好线路

第二步：配置好电脑

第三步：设置路由器上网

第四步：检测是否可以上网

将电话线（比较细的那根线）接猫的line口（比较小的那个口），再找一根短网线，一头接电脑，一头接路由器2/3/4任意接口，接线方式如下图（以D151为例）：

注意:路由器正常工作状态是指示灯SYS闪烁，WAN口常亮或闪烁，2/3/4任意接口中与电脑相连的端口常亮或闪烁。

将电脑上的本地连接IP地址设置为“自动获得IP地址”

1.右键点击桌面上的“网上邻居”，选择“属性”：            <<Win7系统自动获取ip请点击此链接

2.键点击“本地连接”，选择“属性”:

3.双击“Internet 协议（TCP/IP）”:

4.选择“自动获得IP地址”“自动获得DNS服务器地址”，确定即可:

1.在浏览器中输入：192.168.1.1 按回车键：            <<192.168.1.1打不开？请点击此链接

2.在路由器的设置首页直接设置：

注：设置上网时，需在电话线连接正常的情况下，点击“搜索PVC”，搜索成功后，输入账号密码

点击“设备信息”-“WAN”-“IPV4地址”，如果获取到公网的IP，则说明可以上网了：

<<上不了网，怎么办？请点击此链接