本文档适用于接有线电视上网或者从另一个路由器接线上网的用户

适用类型：Tenda腾达D154/D304        问题分类：设置上网

第一步：连接好线路

第二步：配置好电脑

第三步：设置路由器上网

第四步：试试电脑可以上网了吗

直接将入户的网线接在路由器的WAN口，再找一根短网线，一头接电脑，一头接路由器2/3/4任意空闲接口，接线方式如下图（以D154为例）：

注意:路由器正常工作状态是指示灯SYS闪烁，WAN口常亮或闪烁，2/3/4任意接口中与电脑相连的端口常亮或闪烁。

将电脑上的本地连接IP地址设置为“自动获得IP地址”

1.右键点击桌面上的“网上邻居”，选择“属性”：         Win7系统自动获取ip请点击此链接

2.右键点击“本地连接”，选择“属性”:

3.双击“Internet 协议（TCP/IP）”:

4.选择“自动获得IP地址”“自动获得DNS服务器地址”，确定即可:

在浏览器中输入：192.168.1.1 按回车键：           192.168.1.1 打不开？请点击此链接

2.点击“高级设置”进入路由器管理界面。

3.点击“高级设置”-“WAN口设置”-“以太网接口”-“添加”

选择入户网线接到的对应的物理接口：

点击“添加”

点击“下一步”

点击“下一步”，选择“自动获取IP地址”

点击“下一步“

点“下一步”

点击“使用下面的静态DNS”

点击“下一步”

点击“设备信息”-“WAN”-“IPV4地址”，如果获取到上级路由分配的IP，则说明可以上网了。

温馨提示：如果还有其他电脑需要上网，直接将电脑接到路由器2/3/4任意空闲接口，参照第二步将本地连接改成自动获取IP地址即可，不需要再去配置路由器。