本文档适用于自动获取IP（动态IP）上网的客户

适用类型：Tenda腾达F1202         问题分类：设置上网

第一步：连接好线路

第二步：配置好电脑

第三步：设置路由器上网

第四步：试试电脑可以上网了吗

直接将入户的网线接在路由器的WAN口，再找一根短网线，一头接电脑，一头接路由器1/2/3任意接口，接线方式如下图：

注意:路由器正常工作状态是指示灯SYS闪烁，WAN口常亮或闪烁，1/2/3口与电脑相连的端口常亮或闪烁。

将电脑上的本地连接IP地址设置为“自动获得IP地址”

1.右键点击桌面上的“网上邻居”，选择“属性”：         Win7系统自动获取ip请点击此链接

2.右键点击“本地连接”，选择“属性”:

3.双击“Internet 协议（TCP/IP）”:

4.选择“自动获得IP地址”“自动获得DNS服务器地址”，确定即可:

1.在浏览器中输入：192.168.0.1 按回车键，在跳转的页面中输入密码 admin 点击“确定”

192.168.0.1 打不开？请点击此链接

2.在页面中选择“动态IP”，点击 “保存”即可，参考如下操作步骤：

如果WAN口状态显示“已连接”，就可以浏览网页，上网冲浪了。

温馨提示：如果还有其他电脑需要上网，直接将电脑接到路由器123任意空闲接口，参照第二步将本地连接改成自动获取IP地址即可，不需要再去配置路由器。

常见问题：

1.如果平时上网获取的IP为192.168.0.X，请将路由器的LAN口地址修改为192.168.8.1