本文档适用于需要点击“宽带连接”程序拨号上网的用户

适用型号：G6          问题分类：上网设置

注意：设置无线AP的电脑一定要带无线WIFI功能（最好是笔记本），这点非常重要。

1.右键点击桌面上的“网上邻居”，选择“属性”：          <<Win 7系统如何配置ip并连接到G6无线信号请点击

2.右键点击“无线网络连接”，选择“属性”:

3.双击“Internet 协议（TCP/IP）”:

4.选择“使用下面的IP地址”,输入ip地址 192.168.2.55  子网掩码 255.255.255.0 确定即可

5.右键点击“无线网络连接”，选择“查看可用的无线连接”

6.选中名为Tenda_XXXXXX的无线网络(X为G6背面MAC地址的后六位)，点击“连接”

1.在浏览器中输入192.168.2.1 按回车键，在跳转的页面中输入密码：admin  点击“登陆”即可

2.选择“Router：无线路由器模式”点击“下一步”

3.设置无线网络密码

4.选择接入方式为“PPPOE”,输入宽带的帐号和密码，点击“下一步”

5.点击“完成”，设备将自动重启。

注意：设置完AP的无线密码后，一定要将无线网络连接的IP地址改成自动获取