本文档适用于进入不了A3设置界面的用户

适用型号：无线AP       问题分类：上网设置

1.右键点击桌面上的“网上邻居”，选择“属性”：

2.右键点击“无线网络连接”，选择“属性”:

3.双击“Internet 协议（TCP/IP）”:

4.选择“使用下面的IP地址”,输入IP地址 192.168.2.55  子网掩码 255.255.255.0 确定即可

注意：如电脑是通过有线连接无线AP，请按以上步骤设置本地连接IP地址。

1.在浏览器地址栏中输192.168.0.254 按回车键：

2.在跳转的页面中输入密码：admin  点击“登陆”:

3.输入正确的密码后，浏览器将进入无线AP主页面。

4、点击“高级设置”可进入高级设置界面。

注意：设置完成后，一定要将电脑的IP地址改成自动获取，否则无法上网。