本文档适用于电话线入户的用户

适用型号：D301         问题分类：设置上网

第一步：连接好线路

第二步：配置电脑本地连接里的IP

第三步：配置路由器为桥模式

第四步：宽带连接拨号上网设置

如下图所示，直接将入户电话线接到分离器的在LINE口，再将一根电话线的一头接到分离器的MODEM口，另一头接到D301的DSL口。电脑和D301的任意LAN口间用一根网线连接。把另一根电话线的一头接到座机上，另一头接到分离器的PHONE口。

注意:

- 路由器正常工作状态是指示灯LAN灯常亮或闪烁，DSL灯常亮。

- 若果您不需要连接座机，则直接把入户的电话线接到路由器的LINE口上即可。

将电脑上的本地连接IP地址设置为“使用下面的IP地址”

- 右键点击桌面上的“网上邻居”，选择“属性”：

2. “本地连接”，选择“属性”:

3.双击“Internet 协议版本4（TCP/IPv4）”:

4.“使用下面的IP地址”，然后填入IP，如：192.168.1.X（2-254）、子网掩码、默认网关及ISP提供的首选DNS服务器和备用DNS服务器，最后点击“确定”即可:

注：如果您的ISP没有提供相应的DNS服务器地址，则建议您填写首选DNS服务器为：8.8.8.8，备用DNS服务器为空。

1.浏览器然后在浏览器的地址栏里输入 “192.168.1.1”， 然后点击按Enter键

2.出的页面中输入“用户名”和“密码”，然后点击“登陆”

3.路由器的管理界面之后，再点击右上角的“高级”从而登陆路由的高级界面

4.图所示，首先点击“高级设置”，然后再点击“WAN口配置”，最后再点击“添加”按钮

5. 在弹出的页面中输入运营商那边给您提供的“VPI”和“VCI”值，保持其他默认配置，最后再下拉滚动条，点击“应用/保存”

注意：VPI和VCI值是网络服务提供商那边提供的，若您不清楚您的VPI和VCI值是多少，那么请先电话咨询您的网络服务提供商，再进行下一步的操作。

6. 点击页面左边的“WAN口连接设置”，然后再点击“添加”，然后在弹出来的页面中点击“下一步”7. 把WAN口服务类型选为“桥模式”，然后下拉滚动条点击“下一步”，最后再点击“应用保存”保存设置

如果您的电脑上已经有了一个“宽带连接”那么可以单击这里2. 用已有的“宽带连接”进行拨号上网。

跳过次步骤，用已有的“宽带连接”进行拨号上网。

1.创建“宽带连接”且同时拨号

1.1 右击桌面上的“网络”，选择“属性”。

1.2 在“更改网络设置”主菜单下选择“设置新的连接或网络”。

1.3 在“设置连接或网络”对话框中选择“连接到Internet”，然后点击“下一步”按钮继续以下操作。

1.4 在“连接到Internet”对话框中选择“否，创建新连接（C）”选项，再选中“宽带连接”，最后点击“下一步”继续进行以下操作。

1.5 在“连接到Internet”对话框中选择“宽带(PPPoE)(R)”。

1.6 在“连接到Internet”对话框中填入办宽带时网络服务提供商（ISP）提供给您的“用户名”和“密码”，最后点击“连接”，完成创建“宽带连接”和拨号操作。

注：若您的宽带“用户名”和“密码”里包含字母，则需要注意区分大小写。

2. 用已有的“宽带连接”进行拨号上网。

2.1 双击电脑桌面上的“宽带连接”。

2.2 在弹出的对话框中输入ISP提供的“用户名”和“密码”，然后点击“连接”。

注：若您的宽带“用户名”和“密码”里包含字母，则需要注意区分大小写。

3. 若电脑屏幕右下角的小图标由  变为  则表明您的电脑已经成功联网。同时您也可单击  图标，查看当前的网络连接状态，如下图。