Q：我平时上网需要点击宽带连接拨号成功后才可上网，我该如何设置？

适用类型：无线路由器  问题分类：上网设置

A: PPPOE上网操作步骤：

1、在浏览器输入：192.168.0.1 回车，在弹出的页面中输入用户名admin 密码：admin 点击“确定”。

2、在随后的页面中选择“快速设置”。3、在随后的页面中选择上网方式为“ADSL虚拟拨号（ADSL拨号）”点击“下一步”。

4、在随后的页面中输入“上网帐号”“上网口令” 点击 “下一步”，保存即可。